Vergabe Nr. LVL 025/2019

Öffentliche Ausschreibung über die Instandsetzung verschiedener Waldwege beim Landesverband Lippe

ANGEBOTSVORDRUCK „LOS HURN“

# Art und Umfang der Leistung sowie Ort der Leistungserbringung

Instandsetzung von Forstwegen in den Waldgebieten des Forstrevieres Barntrup in den Waldorten „Hurn“(5.090 lfdm) und „Leistruper Wald“ (6.260 lfdm)  auf insgesamt 11.035 km Länge (s. beigefügte Karten).

| Pos. | Menge | Einheit | Beschreibung | Preis EUR/ Einh. | Preis EUR/ Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.815 (275) | Lfm lfm | Profilieren des Weges mit Grader, hangseitigen Spitzgraben wieder herstellen, bergseitig Bankette abschieben. Anfallendes Material seitlich einbauen, so dass Wasserführung gewährleistet ist. Vorhandenes brauchbares Wegebaumaterial auf Wegekörper einbauen und standfest verdichten. (bereits profiliert) – nur zur Information. |  |  |
| 2 | 1.800 | lfm | Lichtraumprofil auf Höhe 4,0 m herstellen mit geeignetem Gerät, anfallendes Material seitlich im Bestand ablegen. |  |  |
| 3 | 40 | Std | Mobilbagger incl. Bedienung zum Nacharbeiten der profilierten Wege, seitlicher Bodeneinbau, Anbindung Rückewege herstellen, Ein-und Ausläufe der Durchlässe reinigen |  |  |
| 4 | 300 | to | Schottertragschicht 0/100 im Rahmen der Profilierung liefern, einbauen und standfest verdichten. - Bedarfsposition nach Anweisung Bauleitung - |  |  |
| 5 | 3.350 | to | Mineralgemisch 0/30 (keine Vorabsiebung, kein Recyclingmaterial) mit i.M. 0,7 to/ lfm Weg als Verschleißschicht liefern, auf den vorprofilierten Wegen im Dachprofil einbauen und standfest verdichten. |  |  |

Zwischensumme                                                                   ____________________

19 % Mehrwertsteuer                                                            ____________________

GESAMTSUMME                                                                 _____________________

MATERIALHERKUNFT (bitte angeben)                                       _________________________

____________________________                          __________________________

(Ort, Datum)                               (Firmenbezeichnung)                             (Unterschrift)